## Slide 1: Auslegung und Konstruktion eines Delta-Roboters zur Untersuchung der inversen Kinematik
Felix Schausberger, mr16b049
Präsentation der Bachelorarbeit, 01.07.2019

## Slide 2: Projekt-Hintergrund
Motivation
Einstiegspunkt in die Auslegung und Konstruktion von Robotern für angehende Ingenieure schaffen
Projektziel
Mechatronische Auslegung eines Delta-Roboters für didaktische Zwecke in der akademischen Ausbildung
Implementierung einer Zeichenanwendung (Malen mit Filzstift auf Papier)

## Slide 3: Stand der Technik
Erfolgreichster Parallelroboter für industrielle Anwendungen: Delta-Roboter (Reymond Clavel, ~1980er)
Intention: sehr leichte Objekte möglichst schnell zu manipulieren
Industrielles Einsatzgebiet
  Hochgeschwindigkeits-Bestückungs- und Verpackungsanwendungen im Lebensmittel- und Medizinsektor, Montageanwendungen, Einsatz im elektronischen Sektor, Laser Cutter oder 3D-Drucker

## Slide 4: Konzept
Anforderungen
  Eigensicher
  Portabel und kompakt
  Robust und kostengünstig
Parallelkinematik
  Lösen der inversen Kinematik im Vergleich mit seriellen Strukturen relativ einfach
“Smarte” Motoren
  Integrierte Steuerung und Regelung
Abb. 1: Dimetrische Ansicht des unbefestigten Delta-Roboters

## Slide 5: Ergebnisse
Mechatronische Auslegung eines Delta-Roboters
  Geometrische Modellierung
    Parameter orientieren sich an in der Industrie eingesetzten Robotern
  Mathematische Modellierung
    Freiheitsgrade, Inverse Kinematik, Jacobi-Matrix
  Konstruktion und Programmierung
    Um Modell der inversen Kinematik am Testaufbau auf Richtigkeit zu überprüfen
    Fertigungsverfahren: Rapid Prototyping (SLS, FFF)
    Programmierung: MATLAB (API von HEBI), GUI

## Slide 6: CAD Modell des gesamten Robotersystems
Abb. 2: Isometrische Ansicht des Delta-Roboters

## Slide 7: Weitere Ansichten des CAD Modells
Abb. 3: Draufsicht (links) und Seitenansicht (rechts) des Delta-Roboters

## Slide 8
Video: Zeichenanwendung; Geschwindigkeit: x2

## Slide 9: Kompletter Aufbau der Station
Abb. 4: Kompletter Aufbau der Station mit Arbeitsbereich (links) und ohne Arbeitsbereich (rechts)

## Slide 10: Trajektorienplanung
Achsweises Verfahren
  Sucht sich kürzesten und schnellsten Weg zwischen zwei Punkten im Raum
Lineares Verfahren
  Aufteilung des Pfades in viele kleine Teilstrecken, welche achsweise angefahren werden
  Annäherung über Polynomfunktionen niedrigen Grades (kubische Spline-Interpolation)

## Slide 11: Trajektorienplanung
Abb. 6: Trajektorienplanung der kubischen Spline-Interpolation (links) mit zugehöriger Information (rechts)

## Slide 12: Diskussion
Verbesserungspotenziale für weiterführende Arbeiten
  Regelung auslegen (dynamisches Verhalten des Roboters)
  Positionier- und Wiederholgenauigkeit verfeinern
    Fertigungs- und Montagetoleranzen der mechanischen Struktur
    Trajektorien-/Pfadplanung (Linearisierung)
  Algorithmen verbessern
    Zeitoptimierung
    GUI
  Arbeitsraumanalysen, Singularitätsuntersuchungen, Dynamische Modellierungen des Roboters

## Slide 13: Zusammenfassung
Mechatronische Auslegung eines Delta-Roboters für den Einsatz in der akademischen Ausbildung
  Geometrische und mathematische Modellierung
  Konstruktion und Programmierung
Grundstein für weiterführende Arbeiten
Abb. 7: Detailansichten der generativ gefertigten Komponenten

## Slide 14: Anforderungen
Eigensicher
  Arbeitsbereich ist definiert, Motoren schalten bei zu hohem Widerstand ab
Portabel und kompakt
  Kann von einer Person getragen werden
Robust
  Verwendete Materialien: Aluminium, Plexiglas, SLS und FFF Teile
Kostengünstig
  Motoren waren bereits vorhanden, SLS und FFF gedruckte Teile wurden im Haus gefertigt
  Budget: 253,95 [€]

## Slide 15: Absolutgenauigkeit
Die Absolutgenauigkeit ist ein Maß für die erwartete Soll-Pose und dem Mittelwert der Ist-Pose
Abweichungen ergeben sich aus systematischen und zufälligen Fehlern
Die Soll-Pose wird dabei aus unterschiedlichen Richtungen angefahren
(Kubinger, 2016)

## Slide 16: Absolut-/Wiederholgenauigkeit
Kreuze sind die Soll-Pose, Kreise die jeweilige Ist-Pose
Abb. 8: Vergleich Absolut-/Wiederholgenauigkeit (Quelle: (Favre-Bulle, 2004), S. 133)

## Slide 17: Fused Filament Fabrication (FFF)
Generatives Schichtbauverfahren
Typisches Verfahren bei kostengünstigen 3D-Druckern
Schmelzschichtung (nur thermoplastische Materialien)
Aufbringung des Materials durch Extrudieren mittels einer Düse
Erhärtung durch Abkühlung
(Grünbichler, 2018)

## Slide 18: Ethernet
Ermöglicht Datenaustausch zwischen den in einem lokalen Netz (LAN) angeschlossenen Geräten
Einfach zu implementierende Vernetzungstechnik
Paketvermittelnde Netzwerktechnik (Nutzdaten kommen bereits in Datenpaketen von den darüberliegenden Protokollen)
Ursprünglich: Geräte wurden mit Koaxialkabel hintereinandergeschalten (Bus)
Entscheidender Durchbruch: Umstieg von Bus zu Stern-Topologie

## Slide 19: Geometrische Modellierung
ABB FlexPicker IRB 360-1/1600
Abb. 9: ABB FlexPicker IRB 360-1/1600 (Quelle: (ABB, 2019))

## Slide 20: Freiheitsgrade
Anzahl der voneinander unabhängigen, angetriebenen Bewegungen, die ein Körper im Raum gegenüber einem festen Weltkoordinatensystem ausführen kann
Etablierte Methode: Grüblersche Gleichung
Delta Roboter
  15 Freiheitsgraden, jedoch kommen nur drei am Endeffektor zu tragen
  Zwölf Freiheitsgrade werden durch Torsion der Parallelogrammen berücksichtigt
(Lynch & Park, 2017)

## Slide 21: Hebi Robotics
HEBI X5-1 (kleinste Ausführung der X-Serie)
Integriert bürstenlosen Motor, Getriebe, Federung, Encoder und Steuerelektronik
  Kontinuierliches Drehmoment: 1,3 [Nm]
  Spitzendrehmoment: 2,5 [Nm]
  Maximale Geschwindigkeit: 90 [U/min]
  Kommunikation: 10/100 [Mbps] Ethernet
  18 [V] – 48 [V] DC (24 [V] Nennspannung)
  Winkelauflösung: 0,005 [°]
  Drehmomentauflösung: 0,01 [Nm]
(HEBI Robotics, 2018)

## Slide 22: Inverse Kinematik
Liefert bei bekannter Pose des Endeffektors die entsprechenden Gelenkwinkel
Zielposen des Endeffektors sind vorgegeben und die Sollwerte der Gelenke sollen berechnet werden (z. B. Pick-and-Place Aufgaben)
Verschiedene Herangehensweisen
  Regelbasierten Ansatz
  Numerisches Verfahren (Jacobi-Matrix)
  Algebraisches Verfahren
  Geometrisches, analytisches Lösungsverfahren
(Wenz, 2008)

## Slide 23: Inverse Kinematik - Geometrisches Lösungsverfahren
Abb. 10: Bewegungsparameter der Robotergelenke (Quelle: (Poppeová et al., 2011), S. 437)

## Slide 24: Jacobi-Matrix
Carl Gustav Jacob Jacobi (1804 – 1851)
Beschreibt Zusammenhang zwischen Gelenkgeschwindigkeiten und Geschwindigkeit des Endeffektors im kartesischen Raum
Dimension: 6 x n n ... Anzahl der Gelenkachsen des Roboters
(Wenz, 2008)

## Slide 25: Jacobi-Matrix
Wird verwendet für
die Bestimmung der Geschwindigkeit des Endeffektors
die Untersuchung von Singularitäten
die näherungsweisen Rücktransformation
die Bestimmung des dynamischen Robotermodells
(Aburaia, 2018)

## Slide 26: Kinematik
Beschreibt Stellungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der Gelenke in Relation zu den Bewegungen des Endeffektors
Bildet Grundlage für diverse Untersuchungen
Zwei mathematische Modellierungen
  Direkte Kinematik
    Definiert die Pose des Endeffektors bei gegebenen Gelenkwinkeln
  Inverse Kinematik
    Liefert bei bekannter Pose des Endeffektors die entsprechenden Gelenkwinkel
(Wenz, 2008)

## Slide 27: Kubische Spline Interpolation
Der interpolierende Spline (Polynomzug) besteht aus verschiedenen kubischen Polynomen (Polynome dritten Grades) welche über ein tridiagonales lineares System (Tridiagonalmatrix) ermittelt werden
Interpolation: Zu gegebenen diskreten Daten (z. B. Messwerten) soll eine stetige Funktion gefunden werden
Tridiagonalmatrix: Quadratische Matrix, die nur in der Hauptdiagonalen und in den beiden ersten Nebendiagonalen Einträge ungleich Null enthält
MATLAB Funktion spline() gibt einen Vektor interpolierter Werte zurück

## Slide 28: Kubische Spline Interpolation
Abb. 11: Beispiel einer Tridiagonalmatrix

## Slide 29: Mehrdeutigkeit und Singularität
Mehrdeutigkeit
  Zwei bzw. mehrere verschiedene Lösungen für ein und dieselbe Pose im Raum nach der Transformation
Singularität
  Durch spezielle Achsstellungen verursachten Zustand
  Führt zu zu unvorhergesehenen Roboterbewegungen und Geschwindigkeiten
  Unendlich viele Lösungen für die Steuerung (z. B. kollineare Ausrichtung mehrerer Roboterachsen)

## Slide 30: Parallele/Serielle Kinematik
Parallele, geschlossene kinematische Kette
  Nur Teilmenge der Gelenke aktiv betätigt (z. B. Regenschirm)
Serielle, offene kinematische Kette
  Reihe aktiver Gelenke, welche Basis mit Endeffektor verbindet (z. B. menschlicher Arm)
  Jeder Antrieb wird mit den Massen der nachfolgenden Glieder und Antriebe belastet

## Slide 31: Pose
Darunter versteht man in der Industrierobotik den
  momentanen Ort und die
  momentane Lage
des Endeffektors im Raum
Wird durch drei Ortskoordinaten für die Position und drei Winkelkoordinaten für die Orientierung beschrieben
Pose = Position + Orientierung
(Kubinger, 2016)

## Slide 32: Rapid Prototyping
Bedeutet “schneller Zusammenbau”
Beginn: Anfang der 1980er Jahre
CAD-Modellierung
Generative Fertigungsverfahren (z. B. 3D-Druck)
Für Prototypen/Kleinserien geeignet
Geringer Kosten- und Zeitaufwand

## Slide 33: Smart Manufacturing
Erfordert Interaktion, Integration und Fusion physischer und informatischer, softwaretechnischer Komponenten
Kombination innovativer Technologien (z. B. Internet of Things) und fortschrittlicher Fertigungsstrategie mit dem Ziel einer automatisierten Industrie (z. B. Industrie 4.0)
Vernetzte Systeme ermöglichen eine frühzeitige Vorhersage von Fehlern
(Tao & Qi, 2019)

## Slide 34: “Smarte” Motoren
Kontinuierliche Überwachung des eigenen Zustands
Kommunikation untereinander
Dezentrale Datenverarbeitung (Edge Computing)
Übertragen von Nutzdaten in eine Cloud
(Tao & Qi, 2019)

## Slide 35: Selektives Lasersintern (SLS)
Generatives Schichtbauverfahren
Herstellung räumlicher Strukturen durch Sintern mit einem Laser
Ausgangsstoff: pulverförmig
Druckkammer ist temperiert, Laser überbrückt Temperatur bis Schmelzpunkt
Erreicht bis zu 90 [%] der mechanischen Eigenschaften gegossener Teile
Gut geeignet für komplexe Strukturen
(Grünbichler, 2018)

## Slide 36: Toleranz
Abweichung einer Größe vom Normzustand oder Normmaß, die die Funktion eines Systems gerade noch nicht gefährdet
Von einer störenden Einwirkung verursachte Abweichung vom Normalzustand erfordert (noch) keine Gegenregulierung oder Gegenmaßnahme
Erlauben, gezielt eine gewünschte Spiel- oder Presspassung zwischen zwei Teilen zu erreichen

## Slide 37: Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit gibt an, wie genau ein Roboter beim Anfahren einer Pose aus derselben Richtung positioniert
Ist die durchschnittliche Abweichung der Ist-Pose, ohne die Differenz zur Soll-Pose in die Bewertung mit einzubeziehen
(Kubinger, 2016)

## Slide 38: Zeitplan
 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Februar |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Aufgaben | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23
Literaturrecherche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stand der Technik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzepterstellung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzeptfixierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzeptausarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Auslegung Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Montage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Programmierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Validierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Optimierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: Literaturverzeichnis
Favre-Bulle, B., 2004. Automatisierung komplexer Industrieprozesse: Systeme, Verfahren und Informationsmanagement: Springer. Verfügbar unter: <https://books.google.at/books?id=ry2rKn4sW8kC> [Zugang am 24.06.2019].
HEBI Robotics, 2018. X-SERIES ACTUATOR®—TECHNICAL SPECIFICATIONS. [Datenblatt] 91 43rd Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15201. Verfügbar unter: <http://docs.hebi.us/resources/datasheets/X-SeriesDatasheet.pdf> [Zugang am 22.04.2019].
Lynch, K. M. & Park, F. C., 2017. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. 1st. Auflage. New York, USA: Cambridge University Press.
Tao, F. & Qi, Q., 2019. New it driven service-oriented smart manufacturing: Framework and characteristics. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 49(1), S.81–91.
Poppeová, V., Uricek, J., Bulej, V. & Sindler, P., 2011. Delta robots - robots for high speed manipulation. Tehnicki Vjesnik, 18(1), S.435–445.
Wenz, M., 2008. Automatische Konfiguration der Bewegungssteuerung von Industrierobotern. Berlin, Deutschland: Logos Verlag Berlin GmbH.
Dr. Wilfried Kubinger, Grundlagen der Mechatronik, 2016
Mag. DI Hannes Grünbichler MA, Produktionstechnik, 2018
Mohamed Aburaia MSc, Auslegung von Robotern, 2018